## Slide 1: Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό Η/Υ
Λεωνίδας Αλεξόπουλος
Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
E-mail: leo@mail.ntua.gr
Τηλ: 210 772-1666
10ο Μάθημα
Οργάνωση Υπολογιστών - I

## Slide 2
Σύνοψη Μέχρι Σήμερα:
Δυαδικό Σύστημα
Κωδικοποίηση – Επεξεργασία – Αποκωδικοποίηση
Bit/Byte/Word
Κωδικοποίηση αριθμών& άλλων δεδομένων
Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό (ADC/DAC), Μέθοδοι Επαλήθευσης Δεδομένων
Hardware:
 Transistors, Υλοποίηση Boolean logic με Transistor
Κατασκευή Transistors (εκτός ύλης)
Λογικές μεταβλητές / πύλες / συναρτήσεις. Σύνθεση/ Ανάλυση
Συνδυαστικά / Ακολουθιακά Κυκλώματα, RS Flip-Flop (εκτός ύλης)
ΣΗΜΕΡΑ
Οργάνωση και λειτουργία H/Y.
Σήμερα: Κεφ 5ο
FOROUZAN

## Slide 3
Γλώσσα Μηχανής
Μικρολειτουργίες
&
Μικροπρογραμματισμός
Ψηφιακή Λογική
Εφαρμογές
Γλώσσες Προγραμματισμού
Λειτουργικό Σύστημα
Προγραμματισμός σε Η/Υ

## Slide 4: Οργάνωση Υπολογιστών
Τα 3 υποσυστήματα ενός υπολογιστή:
  1. Κεντρική μονάδας επεξεργασίας (ΚΜΕ / CPU)
    ALU, Registers (καταχωρητές), CU (control unit / μονάδα ελέγχου)
  2. Κύρια μνήμη
    RAM, ROM, etc | Addresses
  3. Υποσύστηματα εισόδου/εξόδου
    Keyboards, hard drives, etc
Διασύνδεση υποσυστημάτων
  CPU-Μνήμη
Εκτέλεση Προγραμμάτων σε απλό υπολογιστή με γλώσσα μηχανής

## Slide 5: Τα 3 υποσυστήματα ενός Η/Υ
1
2
3
Δίαυλοι Επικοινωνίας (Bus)
Περιφερειακές Συσκευές
(Peripheral Devices)

## Slide 6: 1. ΚΜΕ: Κεντρική Μονάδα Επεξ.
  Αριθμητική & λογική μονάδα : εκτελεί τις αριθμητικές & λογικές πράξεις.
  Καταχωρητές: αυτόνομες θέσεις γρήγορης αποθήκευσης στις οποίες διατηρούνται δεδομένα (και εντολές κώδικα*) προσωρινά.
  Μονάδα ελέγχου : έχει σκοπό τον συντονισμό και έλεγχο όλων των ενεργειών της CPU και, σε προέκταση, του Η/Υ. Παίρνει από την μνήμη μία προς μία όλες τις εντολές του προγράμματος, τις αναλύει σε στοιχειώδεις εργασίες και στέλνει σε διάφορες μονάδες λεπτομερείς οδηγίες για το ποια λειτουργία πρέπει να εκτελέσουν και πότε.
* Αυτό το μοντέλο λειτουργίας ονομάζεται «μηχανή Von Neumann» προς τιμή του γνωστού θεμελιωτή της επιστήμης και τεχνολογίας Η/Υ, που το πρότεινε το 1947.
CLOCK
Registers
Internal Bus
Control Unit
ALU
CPU: Central Processing Unit
Address Bus
Data Bus
Control Bus
Program Counter
Instruction Register

## Slide 7
Τι είναι ? Είναι προσωρινές και ταχύτατες θέσεις αποθήκευσης. Είναι, δηλαδή, ομάδες FLIP-FLOP τα οποία ευρίσκονται εντός της CPU, «δίπλα» είτε στην ALU είτε στην CU.
Εύρος : περίπου όσο το μήκος λέξης (wordlength) όμως μερικά από αυτά έχουν μικρότερο (π.χ. τα status registers). Ένας 64-bit computer έχει συνήθως registers 64 bits in length.
Χρησιμότητα : έγκειται στο πολύ μικρό access-time που έχουν σε σύγκριση με την Κεντρική Μνήμη και έτσι, χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν πληροφορίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν άμεσα (1 CPU cycle), ώστε να χρειαζόμαστε μικρότερο χρόνο επεξεργασίας, δηλαδή:
  δεδομένα προς άμεση επεξεργασία
  δεδομένα από επεξεργασία
  εντολές προγράμματος
  Διευθύνσεις
Αριθμός/Μέγεθος : Λίγες. Πχ 100s
και με χωρητικότητα 1000s bytes
1. Καταχωρητές (Registers)

## Slide 8: Δίαυλοι Επικοινωνίας - Bus
3 είδους πληροφοριών πρέπει να «ταξιδέψουν» από και προς τη CPU, τη μνήμη και τα περιφερειακά
Κάθε δίαυλος είναι μία «Δέσμη Αγωγών», κάθε ένας από του οποίους μεταφέρει παλμούς.
  DATA BUS - Δίαυλος δεδομένων: χρησιμοποιείται για την μεταφορά δεδομένων (π.χ. προγράμματα και δεδομένα) από και προς τη CPU, τη μνήμη και τα περιφερειακά.
  ADDRESS BUS – Δίαυλος διευθύνσεων: καθορίζει ανά πάσα στιγμή σε ποια διεύθυνση της μνήμης ή σε ποιο από τα περιφερειακά θα γίνει η απαγωγή ή η προσαγωγή δεδομένων.
  CONTROL BUS - Δίαυλος ελέγχου: χρησιμοποιείται για να στέλνει η CPU σήματα ελέγχου (εντολές) προς τα άλλα τμήματα με σκοπό την εκτέλεση άλλων ενεργειών (καθορίζει το τι θα γίνει, π.χ. ανάγνωση, εγγραφή κλπ.).
Τα bus μπορεί να είναι είτε τρία (3) ξεχωριστά είτε ένας μοναδικός δίαυλος που υλοποιεί και τις τρεις λειτουργίες με «κατάτμηση» χρόνου (time sharing).

## Slide 9: Χαρακτηριστικά της ΚΜΕ και «επεξεργαστική ισχύς»
Συχνότητα (frequency): πλήθος “βασικών” πράξεων που μπορεί να εκτελέσει η Κ.Μ.Ε. ανά μονάδα χρόνου (sec). Μετράται σε ΜΗz (1 MHz = 1 κύκλος / sec). Τυπικές συχνότητες συνήθων μικροϋπολογιστών από 1MHz ~ 4 GHz
Wordlength (ψηφιολέξη): μέγεθος της πληροφορίας που επεξεργάζεται η ΚΜΕ. ανά βήμα «εκτέλεσης». Aν είναι η ψηφιολέξη σχετικά μικρή και δεν επαρκεί για να “χωρέσει” τα δεδομένα για την ζητούμενη ακρίβεια (δηλ. χρειαζόμαστε πολλά bytes), τότε η ΚΜΕ χρειάζεται ενδιάμεσα βήματα για αποθηκεύσει τα δεδομένα.
Data Bus Width: Καθορίζει, για δεδομένο wordlength, σε πόσες φάσεις το word θα μεταφερθεί από και προς την KME.
Address bus width: Καθορίζει τον μέγιστο (addressable) χώρο διευθυνσιοδότησης της ΚΜΕ. Σε περίπτωση που αυτός γεμίσει, χρησιμοποιείται η περιφερειακή μνήμη.

## Slide 10: 2. Κύρια Μνήμη - Ι
Χρησιμεύει για την, όσο είναι ο υπολογιστής σε λειτουργία, αποθήκευση των δεδομένων εισόδου & εξόδου ΚΑΙ των εντολών του προγράμματος.
Kάθε μία θέση αποθήκευσης διαθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που ονομάζεται διεύθυνση. Τα δεδομένα μεταφέρονται από και προς τη μνήμη σε ομάδες bit που ονομάζονται λέξεις. Μια λέξη μπορεί να είναι μια ομάδα από 8 bit, 16 bit, 32 bit, ή 64 bit (και αυξάνονται συνεχώς).
8 bit (λέξη)
Address Space (16bit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 bit Memory |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η προσπέλαση οιασδήποτε διεύθυνσης στην μνήμη. Από αυτήν ακριβώς την ικανότητα προκύπτει η ονομασία RAM (Random Access Memory).

## Slide 11: 2. Κύρια Μνήμη - Ι
Στην μνήμη αποθηκεύονται (ι) δεδομένα εισόδου όπως αριθμοί και χαρακτήρες, (ιι) εντολές σε γλώσσα μηχανής, και (ιιι) δεδομένα εξόδου. Έστω η πράξη: 3+10. Εντολή προγραμματισμού είναι η πρόσθεση (“+”) ενώ δεδομένα εισόδου είναι οι αριθμοί (3,10). Τόσο η εντολή όσο και τα δεδομένα εισόδου κωδικοποιούνται ως αλληλουχίες bit, αποθηκευμένες στην κεντρική μνήμη. Όταν η CPU εκτελέσει την πράξη και βγάλει το αποτέλεσμα (13) θα το αποθηκεύσει και αυτό σε κωδικοποιημένη μορφή στην κεντρική μνήμη ως δεδομένο εξόδου.
Address Space (16bit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 bit Memory |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Στείλε στο CPU την θέση 3 της KM
Θέση
0
1
2
3
4
5
Στείλε στο CPU την θέση 4 της ΚΜ
Πρόσθεσε θέσεις 3&4  θέση 8
O Αριθμός «3»
Παράδειγμα:
8
Ο Αριθμός 13 (στην θέση 8)
δεδομένα
εισόδου
δεδομένα
εξόδου
Εντολή
προγραμματισμού
O Αριθμός «10»

## Slide 12: 2. Μέγεθος Μνήμης & Χώρος Διεθύνσεων
Address Space (16bit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 bit Memory |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Πόσο μεγάλη είναι η παραπάνω μνήμη?
2^16 διευθύνσεις
Ο αριθμός των bit που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί η διεύθυνση του κάθε byte μνήμης εξαρτάται από το chip της CPU και είναι ίσος με το εύρος του διαύλου διευθύνσεως. Για ένα δίαυλο διευθύνσεως m bit, ο μέγιστος αριθμός byte της κυρίας μνήμης που μπορεί να προσπελάσει η CPU είναι 2m με διευθύνσεις που εκτείνονται από 0 έως 2m-1
Θέση 0
Θέση 1
Θέση 2
Θέση 65536
Δίαυλο διευθύνσεως m=16 bit
2^16 «όροφοι»
Με ποιο κύκλωμα μπορώ να επιλέξω το MSD της θέσης 2?

## Slide 13: 2. Μέγεθος Μνήμης & Χώρος Διεθύνσεων
Mνήμη 2^16 σειρές όπου κάθε σειρά είναι 1 byte (μέγεθος λέξης) έχει
χωρητικότητα 2^16 bytes
Για την διεύθυνση χρειαζόμαστε αριθμούς από το 0 μέχρι το 65536 δηλαδή 216 διευθύνσεις, δηλαδή ένα Δίαυλος διευθύνσεων (ADDRESS BUS) με 16bits
Ακριβές πλήθος byte | Προσέγγιση
210 (1024) byte Kibibyte - KiB | 103 byte (KB) Kilobyte
220 (1.048.576) byte Mebibyte - KiB | 106 byte (MB) Megabyte
230 (1.073.741.824) byte GibiByte - GiB | 109 byte (GB) Gigabyte
240 byte Tebibyte - TiB | 1012 byte (TB) Terabyte
Address Space (16bit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 bit Memory |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Παράδειγμα Μνήμης 64 kilobyte
2^16 lines
64 kbytes
26 210 bytes
216 bytes
65536 bytes

## Slide 14: 2. Μέγεθος Μνήμης & Χώρος Διεθύνσεων
Παράδειγμα
Ένας υπολογιστής έχει 128 MB μνήμης. Κάθε λέξη σε αυτόν τον υπολογιστή είναι οκτώ byte. Πόσα bit χρειάζονται για τη διευθυνσιοδότηση κάθε λέξης της μνήμης;
Λύση
Η μνήμη είναι 128 MB, δηλαδή 27 220 bytes = 227 bytes.
Όμως κάθε λέξη είναι οκτώ 23 bytes.
Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε 227 / 23 = 224 διευθύνσεις.
Επομένως, για τη διευθυνσιοδότηση κάθε λέξης απαιτούνται log2 224, ή 24 bit.

## Slide 15: 2. Κύκλος Μνήμης
Κύκλος μνήμης είναι η διαδικασία που απαιτείται για την ανάγνωση ή εγγραφή στην μνήμη. Αυτός υλοποιείται ως εξής:
η CPU καθορίζει την διεύθυνση (την «βάζει» στο address bus)
το address bus ενεργοποιεί το κελί που αντιστοιχεί στην διεύθυνση αυτή
το control bus καθορίζει το τι θα γίνει (εγγραφή ή ανάγνωση) και το πότε θα γίνει.
Τα δεδομένα, μέσω του data bus, θα μπουν (αν έχουμε εγγραφή) ή θα βγουν (αν έχουμε ανάγνωση) από το κελί της μνήμης
  Άμα το data bus έχει εύρος μικρότερο από την ψηφιολέξη (π.χ. το μήκος της ψηφιολέξης είναι 32 bit και το data bus έχει εύρος 16 bit) τότε χρειάζονται περισσότεροι του ενός κύκλου ανάκλησης ή εγγραφής.

## Slide 16: 2. Τύποι Μνήμης – RAM / ROM
Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM)
Στατική RAM (SRAM) (flip-flop)
Δυναμική RAM (DRAM) (με πυκνωτές)
Μνήμη μόνο για ανάγνωση (ROM)
Προγραμματιζόμενη μνήμη μόνο για ανάγνωση (PROM)
Διαγράψιμη προγραμματιζόμενη μνήμη μόνο για ανάγνωση (EPROM)
Ηλεκτρικά διαγράψιμη προγραμματιζόμενη μνήμη μόνο για ανάγνωση (EEPROM)

## Slide 17
Ταχύτητα προσπέλασης (Τa) : Ο χρόνος (σε 10 nsec) που χρειάζεται για R/W (read or write) σε οποιαδήποτε διεύθυνση της μνήμης.
Μέγεθος: Η χωρητικότητα σε bytes της μνήμης. Στα PC είναι περίπου της τάξης του 1GB  >10 GB ενώ υπάρχουν και (super) computer με μνήμη πολλών GB
Μονιμότητα αποθήκευσης: Ανάλογα με την μονιμότητα αποθήκευσης διακρίνονται δύο είδη κεντρικής μνήμης: η RAM και η ROM.
  RAM: R/W κατά βούληση και ταχέως. Τα δεδομένα όμως χάνονται με την απώλεια της τροφοδοσίας και για αυτόν τον λόγο η RAM χρησιμοποιείται κυρίως για αποθήκευση προσωρινών δεδομένων και εντολών. Υπάρχουν 2 τύποι RAM :
    Δυναμική (DRAM): (capacitor) πρέπει να αναζωογονείται ηλεκτρικά ~103 φορές/sec αλλιώς χάνονται δεδομένα. Μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα και Τa=6070 nsec. DRAM είναι η κλασική μνήμη RAM του Η/Υ
    Στατική (SRAM): απλή κατασκευαστικά (flip/flop). Δεν παρουσιάζει διαρροή δεδομένων αν υπάρχει μικρή ισχύς. Τa10 nsec. SRAM είναι η μνήμη cache.
  ROM (Read Only Memory): αποθηκεύει, αναγνώσιμα αλλά μη επανεγγράψιμα, στοιχεία δηλαδή εντολές και δεδομένα τα οποία είναι μόνιμα δηλαδή ανεξάρτητα από την τροφοδοσία σε ρεύμα. Επομένως είναι κατάλληλη για αποθήκευση βασικών πληροφοριών (π.χ. BIOS: το πρόγραμμα που κάνει τον υπολογιστή να ξεκινάει). Υπάρχουν τρία είδη ROM:
    PROM (Programmable ROM): προγραμματίζεται με ειδικές συσκευές (με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας) και δεν μπορούμε να την επαναπρογραμματίσουμε.
    EPROM (Electrically PROM): απλοποίηση της PROM για την οποία υπάρχουν ειδικές συσκευές με τις οποίες μπορούμε να τις προγραμματίσουμε ηλεκτρικά αλλά δεν μπορούμε να σβήσουμε τα δεδομένα ούτε να κάνουμε επαναπρογραμματισμό.
    EEPROM (Electrically Erasable PROM): δίνει την δυνατότητα να σβήνουμε τα δεδομένα της και να την επαναπρογραμματίζουμε
2. Χαρακτηριστικά Μνήμης

## Slide 18
Περιφερειακή ή Δευτερεύουσα Μνήμη (Peripheral or Secondary memory):
  μεγάλες αποθηκευτικές δυνατότητες
  σχετικά αργή (ένας σκληρός δίσκος, έχει access time της τάξεως των 5-10 ms)
2. Ιεραρχία Μνήμης
Καταχωρητές (Registers):
  βρίσκονται στο εσωτερικό της Κ.Μ.Ε.
  είναι πολύ “ταχύ” είδος μνήμης (~1 CPU cycle)
  έχουν μικρές αποθηκευτικές δυνατότητες (1000s bytes)
Λανθάνουσα ή Κρυφή Μνήμη (Cache memory):
    βρίσκεται στην Κ.Μ.Ε.
    αποτελείται από επίπεδα L1, L2, κτλ και χωρίζεται σε instruction cache and data cache
    κατασκευάζεται από SRAM (static RAM) ή DRAM
    μικρές αποθηκευτικές δυνατότητες (KiB to MiB)
    είναι ταχεία
Κυρία Μνήμη (Main memory):
  κατασκευάζεται από DRAM (dynamic RAM)
  ικανοποιητικές αποθηκευτικές δυνατότητες (GiB)
  αρκετά ταχεία (πχ 50 ns)
ΕΧΤΡΑ:https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_hierarchy

## Slide 19: 3. Yποσυστήματα E/E
1
2
3
Δίαυλοι Επικοινωνίας (Bus)
Περιφερειακές Συσκευές
(Peripheral Devices)
Δύο μεγάλες κατηγορίες Περιφερειακών Συσκευών:
Μη αποθηκευτικές και αποθηκευτικές

## Slide 20: 3. Αποθηκευτικά συστήματα
ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ
ΟΠΤΙΚΑ (Read, Writable, ReWritable)
Κοιλάδες & Πεδιάδες (pits & lands)

## Slide 21: 3. Οπτικά Αποθηκευτικά συστήματα
Κοιλάδα
0.8μm
Κοιλάδα
0.4μm
Κοιλάδα
0.2μm
Κοιλάδα
0.15μm

## Slide 22: END
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού